# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16 июня 2014 года |  | N | 715 |
| --- | --- | --- | --- |

О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Дивеевского района Нижегородской области

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 года N 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», постановления администрации Нижегородской области от 19.01.2001 года № 11 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», в целях предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Дивеевского района Нижегородской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые Основные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Дивеевского района Нижегородской области (Приложение №1).

2. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов всем организациям, имеющим их в своем обороте, независимо от форм собственности, рекомендовать заключение договоров на обслуживание с профессиональными аварийно – спасательными формированиями, действующими на территории Нижегородской области, или создать собственные аварийно – спасательные силы и средства в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

3. Рекомендовать всем организациям независимо от форм собственности, осуществляющим транспортировку, переработку и хранение нефти и нефтепродуктов, иметь резервы финансовых средств и материально – технического оборудования для локализации и ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов не менее чем на 25% от наиболее возможного объема, находящегося в обороте.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дивеевского района Нижегородской области в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского района Нижегородской области О.Е. Кочеткова.

Глава администрации района							Ю.Н. Ваньков

Кочетков О.Е.

Рябов А.Н.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 16 июня 2014 года N 715

Основные требования

к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Дивеевского района Нижегородской области

1. Настоящие основные требования определяют принципы формирования планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее – планы ЛАРН), которые относятся к чрезвычайным ситуациям локального (до 100 тонн разлившихся нефти и нефтепродуктов), местного (100-500 тонн), территориального (500 – 1000 тонн) значения, а также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для их ликвидации.

2. Планы ЛАРН разрабатываются в организациях независимо от формы собственности, осуществляющих хранение, переработку, транспортировку нефти и нефтепродуктов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется для следующих объектов:

- нефтебаза, нефтехранилище, автозаправочная станция (АЗС) – 100 процентов объема наибольшего резервуара;

- автоцистерна – 100 процентов объема;

- железнодорожный состав – 50 процентов общего объема цистерн в железнодорожном составе;

- трубопровод при прорыве – 25 процентов максимального объема прокачки в течение 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке трубопровода;

- трубопровод при проколе – 2 процента максимального объема прокачки в течение 14 дней.

- стационарные надземные и подземные емкости – 80% от объема.

3. Планы ЛАРН должны предусматривать:

- расчет объемов возможных разливов нефти и нефтепродуктов, прогноз распространения нефтяного пятна (возможность попадания в водоемы, водотоки и пр.), определение мест повышенного риска, аварий;

- количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов (далее – силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации и необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;

- организация взаимодействия сил и средств;

- состав и дислокация сил и средств;

- организация управления, связи и оповещения;

- порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием организаций, которые несут ответственность за их поддержание в установленной степени готовности;

- система взаимного обмена информацией между организациями – участниками ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов;

- первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной ситуации;

и) географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива нефти и нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации;

- обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи;

- график проведения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

- организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

4. При расчете необходимого количества сил и средств должны учитываться:

- максимально возможный объем разлившихся нефти и нефтепродуктов;

- площадь разлива;

- год ввода в действие и год последнего капитального ремонта объекта;

- максимальный объем нефти и нефтепродуктов на объекте;

- физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов;

- влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в морские и речные акватории, во внутренние водоемы;

- гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия в месте расположения объекта;

- возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных аварийно-спасательных формирований, дислоцированных в регионе (при условии их письменного согласия на участие в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов);

- наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов;

к) транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефтепродуктов;

- время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации;

- время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов — при разливе на почве.

5. Разработанные планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов должны быть согласованы с Главным управлением МЧС России по Нижегородской области, департаментом природопользования и экологической безопасности комитета по экономике и инвестициям Нижегородской области и по принадлежности – с территориальными федеральными надзорными органами: Управлением Приволжского округа Госгортехнадзора России, государственным учреждением «Региональное управление государственного энергетического надзора Приволжья России» (нефтяная инспекция), и утверждаются руководителем организации, осуществляющей переработку, хранение и транспортировку нефти и нефтепродуктов.

6. При согласовании с планами дополнительно представляются следующие документы:

а) заключение экспертизы промышленной безопасности, утвержденное Приволжским округом Госгортехнадзора России (статья 13 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ);

б) декларация промышленной безопасности (статья 14 Федерального закона от 01.07.1997 N 116-ФЗ);

в) договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта (статья 15 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ);

г) заключение Главного управления МЧС России по Нижегородской области о готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов  (статья 10 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ);

д) заключение органа системы государственного энергетического надзора о соответствии АЗС и качества нефтепродуктов нормам и правилам технической эксплуатации, в том числе нефтебазы, хранилища, терминалы.

7. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов, доклады (сообщения) должны немедленно представляться в Главное управление МЧС России по Нижегородской области, в территориальные федеральные надзорные органы по принадлежности и администрацию Дивеевского района Нижегородской области.

8. При возникновении и ликвидации последствий аварийного разлива нефти и нефтепродуктов организацией – виновником аварийного разлива совместно с администрацией Дивеевского района Нижегородской области составляется отчет о проведении операции по ликвидации разлива, который представляется в Главное управление МЧС России по Нижегородской области, комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Нижегородской области, а также в территориальные федеральные надзорные органы по принадлежности.

Отчет о проведении операций по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов должен содержать:

- причину и обстоятельства разлива нефти и нефтепродуктов;

- описание и оценку действий виновника загрязнения;

- оценку воздействия разлива нефти и нефтепродуктов на окружающую природную среду и здоровье населения;

- затраты по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;

- уровень остаточного загрязнения.